## Slide 1
Rayon X
Produit de contraste
Tomographie
Angiographie par Rayon X :
De la physique à l’image
Angiographie 2D

## Slide 2
(z)
D
0
z
S
I0
La physique :
de la génération des rayons X à leurs absorptions
Chauffage d’un
filament de tungstène
+
Courant avec tension élevé
(70kV en moyenne)
Collision sur
anode rotative
Absorption
et Atténuation
par les tissus

## Slide 3
L’acquisition
Tube à rayon X
Détecteurs
Généré par IA

## Slide 6: Reconstruction 3D &Optimisation
Derniere étape :
Utilisé dans le pipeline final de reconstruction 3D.
01
Mondre Carrés :
Minimisation de la norme L2 de l'erreur de reprojection
02
Bundle Adjustment
Technique d'optimisation pour affiner simultanément les paramètres des caméras et les coordonnées 3D des points caractéristiques.

## Slide 7: Minimisation de l'écart entre observations 2D et points projetés.
Concept Mathématique
Coefficient binaire :
M_ij indique la visibilité du point j dans la caméra i..
points 3D et cameras :
Millions de variables et non-convexité du problème.

## Slide 8: Resolution et logiciel
Levenberg-Marquardt :
Méthode d'optimisation itérative couplée au complément de Schur.
Méthodes itératives et bibliothèques logicielles de référence
Ceres Solver & gO2
Bibliothèques C++ de référence pour la résolution de graphes..
OpenCv :
Fonctions d'étalonnage et faisceaux clairsemés/denses.
Colmaap et Bundler
Logiciels de reconstruction 3D et Structure-from-Motion.